|  | Приложение № 5[1] к РЕГЛАМЕНТУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ |
| --- | --- |

Порядок проверки приборов учета электрической энергии

у Потребителей

Для определения объема оказанных услуг по передаче электроэнергии для потребителей юридических лиц и в сети смежных территориальных сетевых организаций Исполнителя (далее Потребители) применяются расчетные комплексы учета электроэнергии, установленные на границе балансового раздела распределительных сетей Исполнителя и Потребителя. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения достоверной работы комплексов учета электроэнергии, фиксирующих отпуск электроэнергии в сети потребителей юридических лиц Заказчика, в сети смежных территориальных сетевых организаций, а также достоверность поступления электроэнергии по точкам поставки в распределительные сети Исполнителя.

1. Организация технической проверки средств учета

1.1. Проверки расчетных приборов учета осуществляются Исполнителем, к объектам электросетевого хозяйства которого непосредственно или опосредованно присоединены энергопринимающие устройства, в отношении которых установлены подлежащие проверке расчетные приборы учета.

Проверки расчетных приборов учета включают визуальный осмотр схемы подключения энергопринимающих устройств  и схем соединения приборов учета, проверку соответствия приборов учета требованиям настоящего документа, проверку состояния прибора учета, наличия и сохранности контрольных пломб и знаков визуального контроля, а также снятие показаний приборов учета.

Указанная проверка должна проводиться не реже 1 раза в год и может проводиться в виде инструментальной проверки. [п.172]

1.2. Проверки расчетных приборов учета осуществляются в плановом и внеплановом порядке.

1.3. Плановые проверки приборов учета осуществляются Исполнителем на основании плана-графика проведения проверок расчетных приборов учета, разработанного Исполнителем и согласованного с Заказчиком в следующем порядке:

Исполнитель ежемесячно, до 25-го числа текущего месяца, уведомляет Заказчика о включенных в разработанный им план-график проведения проверок расчетных приборов учета на следующий месяц способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления.

Заказчик в течение 2 рабочих дней обязан направить Исполнителю ответ, содержащий:

– согласие с планом-графиком проведения проверок расчетных приборов учета либо предложение об изменении состава планируемых к проверке приборов учета, но не более чем на 20 процентов приборов учета, планируемых к проверке в соответствии с этим планом-графиком, а также перечень приборов учета, согласованных для включения в указанный план-график для проведения инструментальной проверки;

– перечень приборов учета, при проведении которых планируется участие представителей Заказчика.

В плане-графике проведения проверок расчетных приборов учета должны быть указаны точки поставки электрической энергии, в отношении которых проводится проверка, дата и время проведения проверки с учетом режима работы объекта и форма проверки.

1.4. Внеплановая проверка приборов учета проводится в следующих случаях:

получения Исполнителем от Заказчика заявления о необходимости проведения внеплановой проверки приборов учета, но не более чем 10 процентов приборов учета, планируемых Исполнителем к проверке в соответствии планом-графиком в этом же расчетном периоде;

получения от Потребителя, энергопринимающие устройства которого непосредственно или опосредованно присоединены к сети Исполнителя, заявление о необходимости проведения внеплановой проверки в отношении его точек поставки;

выявления факта нарушения сохранности пломб и (или) знаков визуального контроля при проведении осмотра состояния расчетного прибора учета перед его демонтажем, осуществляемым в порядке, установленном настоящим разделом.173]

В случае если внеплановая проверка приборов учета проводится по заявлению Потребителя, то Исполнитель обязан пригласить Заказчика, обслуживающего этого потребителя, для участия в такой проверке.

1.5. Исполнитель при получении заявления о необходимости проведения внеплановой проверки приборов учета, если такое заявление содержит описание причин, обусловивших проведение такой проверки, обязана не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявления организовать проведение внеплановой проверки приборов учета с приглашением Заказчика и заинтересованных сторон.175]

1.6. В случае если в отношении каких-либо точек поставки Исполнителем не были проведены проверки расчетных приборов учета в соответствии с планом-графиком, а также если в отношении каких-либо точек поставки за прошедшие 12 месяцев Исполнителем не были проведены проверки приборов учета, то проверки приборов учета в отношении соответствующих точек поставки вправе провести Заказчик.

1.7. Результаты проверки приборов учета Исполнитель оформляет актом проверки расчетных приборов учета, который подписывается Исполнителем и лицами, принимавшими участие в проверке. Акт составляется в количестве экземпляров по числу лиц, принимавших участие в проверке, по одному для каждого участника. При отказе лица, принимавшего участие в проверке, от подписания акта, в нем указывается причина такого отказа.

Исполнитель передает Заказчику, в случае если он не участвовал в проведении проверки, копии актов проверки расчетных приборов учета в течение 3 рабочих дней после их составления. 176]

1.8. Результатом проверки является заключение о пригодности расчетного прибора учета для осуществления расчетов за потребленную электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии, о соответствии (несоответствии) расчетного прибора учета требованиям, предъявляемым к такому прибору учета, а также о наличии (об отсутствии) безучетного потребления или о признании расчетного прибора учета утраченным.

В акте проверки приборов учета должны быть указаны:

– дата, время и адрес проведения проверки, форма проверки и основание для проведения проверки;

– лица, принявшие участие в проверке;

– лица, приглашенные для участия в проверке, но не принявшие в ней участие;

– характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета (измерительного трансформатора, в случае если прибор учета входит в состав измерительного комплекса или систему учета), показания прибора учета на момент проверки и дата истечения межповерочного интервала прибора учета (измерительного трансформатора);

– характеристики и место установки контрольных пломб и знаков визуального контроля, установленных на момент начала проверки, а также вновь установленных (если они менялись в ходе проверки);

– результат проверки;

– характеристики используемого при проведении проверки оборудования, в случае если проводится инструментальная проверка;

– лица, отказавшиеся от подписания акта проверки либо несогласные с указанными в акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия.

1.9. В случае если для проведения проверки приборов учета Исполнителю требуется допуск к энергопринимающим устройствам Потребителя, то Исполнитель за 5 рабочих дней до планируемой даты проведения проверки уведомляет Потребителя о дате и времени проведения такой проверки, а также о последствиях его недопуска к расчетным приборам учета. При несогласии Потребителя с предложенными датой и (или) временем проведения проверки этот Потребитель направляет Исполнителю предложение об иных дате и (или) времени, после чего стороны обязаны согласовать иные дату и (или) время.

В случае недопуска Потребителем Исполнителя к расчетным приборам учета в согласованные дату и время Исполнитель повторно направляет Потребителю уведомление с указанием даты и времени проведения проверки расчетных приборов учета, а также информацию о последствиях его недопуска к таким приборам учета.

1.10. Для проведения проверки приборов учета, установленных в отношении энергопринимающих устройств, опосредованно присоединенных к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя, Исполнитель приглашает лицо, к энергопринимающим устройствам и объектам электроэнергетики которого непосредственно присоединены такие энергопринимающие устройства.

| исполнитель: __________________________ (Ю.А. Елин) | заказчик: _____________________________________ |
| --- | --- |